Znalec : Ing. Lenka Ďurechová, J. Halašu 1, 911 08  Trenčín, tel : 0907111187

Zadávateľ : DUPOS dražobná  s.r.o., Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

Číslo (spisu) objednávky : písomná zo dňa: 7.10.2020

# ZNALECKÝ POSUDOK

číslo : 253/2020

Vo veci : stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č.6 na treťom poschodí bytovky A/1 s.č. 29 spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu a na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na pozemku KN p.č. 76  v katastrálnom území Podbrezová, pre účel : výkon záložného práva formou dobrovoľnej  dražby.

Počet strán ( z toho príloh ): 26/9

Počet vyhotovení: 5

I. ÚVOD

1. Úloha znalca (podľa uznesenia orgánu verejnej moci alebo objednávky, číslo uznesenia) a predmet znaleckého skúmania:

Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č.6 na treťom poschodí bytovky A/1 s.č. 29 spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu a na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na pozemku KN p.č. 76  v katastrálnom území Podbrezová, obec Podbrezová, okres Brezno.

2. Účel znaleckého posudku: výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): 30.10.2020

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 9.11.2020

5. Podklady na vypracovanie posudku :

5.a Podklady dodané zadávateľom :

- Pôdorys 3.podlažia a suterénu bytového domu s.č. 29, vchod č.36

- Potvrdenie o veku stavby, vydané Stavebným bytovým družstvom Brezno, zo dňa : 6.10.2020

- Zmluva o prevode vlastníctva bytu, zo dňa : ( len prvé dve strany)

5.b Podklady získané znalcom :

- Výpis z katastra nehnuteľností , z listu vlastníctva č. 1035-čiastočný, k.ú. Podbrezová, vytvorený cez

katasterportál, zo dňa : 9.11.2020

- Kópia z katastrálnej mapy na p.č. 76, k.ú. Podbrezová, vytvorená cez katasterportál,

zo dňa : 9.11.2020

Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľností a porovnanie predloženej právnej dokumentácie so skutkovým stavom.

Fotodokumentácia.

Údaje z internetu www.reality.sk; www.topreality.sk; www.upsvar.sk

6. Použité právne predpisy a literutúra:

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.

Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon)

Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa použitého katalógu rozpočtových ukazovateľov).

Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb

Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.

Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3

Zákon č. 527/2007 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:

a)  Definície pojmov

Všeobecná hodnota (VŠH)

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá  je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty.

Východisková hodnota stavieb (VH)

Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

Technická hodnota stavieb (TH)

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania.

Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.

Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby.

Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia / ohodnotenia.

Zostatková životnosť stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej životnosti stavby v rokoch až do predpokladaného zániku stavby.

Predpokladaná životnosť stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená) celková životnosť stavby v rokoch.

b)  Definície použitých postupov

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb

Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 3. štvrťrok 2020.

Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby bytu aj bytového domu stanovená lineárnou metódou.

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb

Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy:

- Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu),

- Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s následným predajom),

- Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu).

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy:

- Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku),

- Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia),

- Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov).

8. Osobité požiadavky zadávateľa:

Nie  sú.

II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:

Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3).. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 3. štvrťrok 2020 - 2,638.

Metóda polohovej diferenciácie

Metóda vychádza zo základného vzťahu:

VŠHS = TH * kPD		[€],

kde:	TH 	– technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,

kPD 	– koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou

a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).

Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu:

VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD)	[€],

kde	M 	- počet merných jednotiek (výmera pozemku),

VHMJ  	- východisková hodnota na 1 m2 pozemku

kPD 	- koeficient polohovej diferenciácie

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:

List vlastníctva č. : 1035 - čiastočný, zo dňa : 9.11.2020, k.ú. Podbrezová

Vydaný : vytvorený cez katasterprotál

Vlastníci nehnuteľností a ich podiely :

A. Majetková podstata:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parc.č.76                    zastavané plochy a nádvoria     o výmere      219 m2

## Stavby

súp.č. 29                     na parc.č. 76                              BYTOVKA A/1

B. Vlastníci:

BYTY..........................................................................................................................................

Vchod : 36                                         3.poschodie,   byt č.6

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku :                                                                        101/588

11 Chládeková Zuzana r. Ličková, Kolkáreň 29/36, Podbrezová, PSČ 97681, SR

spoluvlastnícky  podiel : 1/1

Poznámka :

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe.

Poznámka:

Upovedomenie o začatí exekúcie č. Ex 553/16 zo dňa 3.10.2016 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p, vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Exekútorský úrad Rimavská Sobota)

Titul nadobudnutia :

ZML.O PR.-V 659/99 ZO DŇA 16.4.99 (PVZ 340/99)

C. Ťarchy:

Por.č.: 11

ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V ZMYSLE § 15 ZÁK.Č.182/93 Z.Z. V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV PODĽA LISTINY V 659/99 (PVZ 340/99)

Por.č.: 11

Záložné právo zo Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.195/06 a Mandátnej zmluvy podľa V 2766/06 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie úveru: byt č.6 na 3p. vo vchode č.36 bytového domu s.č.29 na parcele KN č.76 so

spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a parcele KN č.76 - V 2766/06.

Por.č.: 11

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 59976/18 pôvodne EX 7539/16 zo dňa 27.10.2016 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76.

( JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, Bratislava pôvodne JUDr. Anetta Demešová, 1. mája 1053, Vráble), zapísané 2.11.2016

Por.č.: 11

Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. Ex 553/16 zo dňa 7.11.2016 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Exekútorský úrad Rimavská Sobota), zapísané 10.11.2016.

Por.č.: 11

Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. Ex 2462/2017 zo dňa 24.4.2017 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. (Mgr. Jozef Deák, Horná 23, Banská Bystrica), zapísané 26.4.2017.

Por.č.: 11

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 199/2017-29 zo dňa 2.8.2018 na byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. Zapísané 14.8.2018. ( JUDr. Kamil Líška, Grösslingova 62, Bratislava 1 )

Por.č.: 11

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. 305EX 671/19 zo dňa

21.01.2020 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. ( Mgr. Pavel Mika, Dukelských Hrdinov 16, Zvolen), zapísané 27.1.2020, Z-250/2020.

Por.č.: 11

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. 305EX 247/20-21 zo dňa 27.08.2020 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so

spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. ( Mgr. Pavel Mika, Dukelských Hrdinov 16, Zvolen) Zapísané 8.9.2020. Z-2791/2020.

Iné údaje:

V zmysle predloženého LV.

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola vykonaná dňa: 9.11.2020 . Nehnuteľnosť nebola znalcovi sprístupnená na zameranie a vnútornú obhliadku.

Fotodokumentácia vyhotovená dňa : 9.11.2020 – len z vonkajšej strany  bytového domu .

d) Porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom :

Technická dokumentácia je prevzatá z predložených dokladov, ktoré boli poskytnuté objednávateľom znaleckého posudku. Nakoľko nehnuteľnosť  nebola znalcovi na zameranie a obhliadku sprístupnená nie je možné porovnať predloženú dokumentáciu (pôdorys bytu) so súčasným skutkovým stavom . Znalecký posudok je možné pre tento prípad vyhotoviť z dostupných podkladov v zmysle zákona č. 527/2007 Z.z. o dobrovoľných dražbách - §12 odst.3

e) Porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom :

Pri porovnaní popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností neboli znalcom zistené žiadne rozdiely.

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia :

- byt č. 6 na treťom poschodí v bytovom dome s.č. 29, vchod č. 36

- spoluvlastnícky podiel na pozemku KN p.č. 76 k.ú. Podbrezová

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia :

nie sú žiadne

### 2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

#### 2.1 BYTY

##### 2.1.1 BYT č.6

Oceňovaný byt č. 6  sa nachádza   na treťom poschodí v bytovom dome s.č. 29, v krajnom vchode č. 36 na ulici Kolkáreň v obci Podbrezová. Bytový dom má dva vchody. V každom vchode sa nachádza 6 bytov ( dva byty na poschodí) . Dom  je podpivničený a má 3 nadzemné podlažia (2. poschodia a podkrovie). Podľa predloženého potvrdenia o veku stavby , ktoré bolo vydané Stavebným bytovým družstvom Brezno, zo dňa : 6.10.2020 bol bytový dom postavený v roku 1943.

Dom je postavený na betónových základoch. Obvodové murivo aj priečky sú vyhotovené z tehlového muriva, stropy betónové. Zastrešenie domu je riešené krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.  Vonkajšie omietky domu brizolitové.

Vstupné dvere do domu sú na báze plastov so sklenou výplňou. Okná v spoločných častiach domu sú na báze plastov. Vnútorné úpravy v dome – vápenné omietky hladké.

Dom je napojený na verejný rozvod vody, elektro, kanalizácie.

Popis spoločných častí a zariadení domu je prevzatý z predloženej "Kúpnej zmluvy"

Spoločné časti domu sú : základy domu , strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu sú :  práčovňa, sušiareň, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické a telefónne prípojky .

Technický popis nehnuteľnosti

Technický popis oceňovaného bytu č.6 je vyhotovený podľa predloženého pôdorysu a predloženej "Kúpnej zmluvy". Vzhľadom na skutočnosť, že byt nebol na zameranie a obhliadku sprístupnený, predpokladá sa, že byt je v pôvodnom stave z obdobia výstavby.

V zmysle §12 Zákona o dobrovoľných dražbách môže znalec vyhotoviť znalecký posudok aj na základe predložených relevantných dokladov poskytnutých dražobnou spoločnosťou.

Oceňovaný byt č.6 sa nachádza na poslednom 3poschodí ( v podkroví) bytového domu s.č. 29, vchod č.36. Byt  je štvorizbový a v zmysle predloženého nákresu dispozične pozostáva z nasledovných miestností : (1) chodba, (2), (3), (4), (5) - izby, (6) kuchyňa, (7) komora, (8) kúpeľňa, (9) WC. Príslušenstvo bytu tvorí pivnica, ktorá je umiestnená v suteréne domu.

Podlahy sa uvažujú - v izbách - parkety, v chodbe - PVC, v kúpeľni a vo WC - keramická dlažba, v kuchyni aj v chodbe - PVC.

Vo WC by sa malo podľa predloženého pôdorysu nachádzať WC s nádržkou a malé keramické umývadlo. Predpokladá sa vyhotovený keramický obklad stien.

V kúpeľni by sa v zmysle predloženého nákresu malo nachádzať keramické umývadlo a jednoduchá smaltovaná vaňa. Predpokladá sa vyhotovenie keramického obkladu.

V kuchyni sa predpokladá umiestnenie štandardnej kuchynskej linky so smaltovaným drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou , elektrický sporák s elektrickou rúrou a digestorom.

Vnútorné omietky v byte sa predpokladajú – vápenné hladké. Dvere – pôvodné – hladké plné do izieb s presklením. Okná sú dvojité v drevenom ráme , zo zadnej strany domu ( na izbách 2,3,4) sú osadené vonkajšie rolety.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	803 1 Domy obytné typové s celoštátne neunifikovanými konštrukč. sústavami (mimo sústav to )

KS:	112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA

| Názov miestnosti a výpočet | Podlahová plocha [m2] |
| --- | --- |
| chodba : 5,90 | 5,90 |
| izba: 8,8 | 8,80 |
| izba: 13,12 | 13,12 |
| izba: 16,20 | 16,20 |
| izba: 21,70 | 21,70 |
| kuchyňa: 9,4 | 9,40 |
| komora: 1,8 | 1,80 |
| kúpeľňa:4,98 | 4,98 |
| WC : 0,99 | 0,99 |
| Výmera bytu bez pivnice | 82,89 |
| pivnica : 18,31 | 18,31 |
| Vypočítaná podlahová plocha | 101,20 |

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Rozpočtový ukazovateľ: 	RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2

Koeficient konštrukcie: 	kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,638

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

Počet izieb:	4

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

| Číslo | Názov | Cenový podiel RU [%] cpi | Koef. štand. ksi | Úprava podielu cpi * ksi | Cenový podiel hodnotenej stavby [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spoločné priestory |  |  |  |  |
| 1 | Základy vrát. zemných prác | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 5,18 |
| 2 | Zvislé konštrukcie | 18,00 | 1,00 | 18,00 | 18,59 |
| 3 | Stropy | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 8,28 |
| 4 | Schody | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,11 |
| 5 | Zastrešenie bez krytiny | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 5,18 |
| 6 | Krytina strechy | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,07 |
| 7 | Klampiarske konštrukcie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 |
| 8 | Úpravy vonkajších povrchov | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,11 |
| 9 | Úpravy vnútorných povrchov | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,07 |
| 10 | Vnútorné keramické obklady | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dvere | 0,50 | 1,20 | 0,60 | 0,62 |
| 12 | Okná | 5,00 | 1,10 | 5,50 | 5,69 |
| 13 | Povrchy podláh | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,52 |
| 14 | Vykurovanie | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 2,59 |
| 15 | Elektroinštalácia | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,07 |
| 16 | Bleskozvod | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 |
| 17 | Vnútorný vodovod | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,07 |
| 18 | Vnútorná kanalizácia | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,07 |
| 19 | Vnútorný plynovod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Výťahy | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ostatné | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,07 |
|  | Zariadenie bytu |  |  |  |  |
| 22 | Úpravy vnútorných povrchov | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 4,14 |
| 23 | Vnútorné keramické obklady | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 |
| 24 | Dvere | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,07 |
| 25 | Povrchy podláh | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 2,59 |
| 26 | Vykurovanie | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 2,59 |
| 27 | Elektroinštalácia | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,11 |
| 28 | Vnútorný vodovod | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 |
| 29 | Vnútorná kanalizácia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 |
| 30 | Vnútorný plynovod | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ohrev teplej vody | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,07 |
| 32 | Vybavenie kuchýň | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,07 |
| 33 | Vnútorné hygienické zariadenie vrátane WC | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 4,14 |
| 34 | Bytové jadro bez rozvodov | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 4,14 |
| 35 | Ostatné | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 2,59 |
|  | Spolu | 100,00 |  | 96,60 | 100,00 |

Koeficient vplyvu vybavenosti: 	kV = 96,60 / 100 = 0,966

Východisková hodnota na MJ: 	VH = RU * kCU * kK * kV * kM	[€/m2 ]

VH = 325,30 €/m2 * 2,638 * 0,939 * 0,9660 * 0,95

VH = 739,48 €/m2

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYT č.6 | 1943 | 77 | 53 | 130 | 59,23 | 40,77 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 739,48 €/m2 * 101,2m2 | 74 835,38 |
| Technická hodnota | 40,77% z 74 835,38 € | 30 510,38 |

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

a) Analýza polohy nehnuteľností:

Oceňovaný byt č. 6 sa nachádza v bytovom dome s.č. 29, vo vchode č.36 na ulici Kolkáreň v okrajovej časti obce Podbrezová.  Za bytovým domom sa nachádza materská škola. V tesnej blízkosti domu sa nachádza kultúrny dom, obchod s potravinami, základná škola, letná plaváreň.

Pod sídliskom je železničná stanica so zástavkou osobných vlakov. Obec má dobré dopravné spojenie s okresným mestom Brezno (cca 9km do 10 min cesty autom) a tiež s krajským mestom Banská Bystrica ( autom do 40min). Obecný úrad, pošta , zástavka prímestskej autobusovej dopravy , ďalší obchod s potravinami sa nachádzajú v dosahu do 15 min.pešej chôdze.

V danej lokalite je možnosť napojenia sa na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne : voda, elektro, kanalizácia.

b) Analýza využitia nehnuteľností:

Oceňovaný byt č.6 sa bude využívať na bývanie. Predpokladá sa , že aj v deň obhliadky sa využíval byt na bývanie. Iné využitie ako na bývanie sa nedá predpokladať.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Zápis poznámok v zmysle predloženého listu vlastníctva týkajúcich sa vlastníkov oceňovaných nehnuteľností.

Riziko vyplývajúce z predloženého listu vlastníctva č. 1035 -čiastočný  v časti -  C. Ťarchy:

Por.č.: 11

ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V ZMYSLE § 15 ZÁK.Č.182/93 Z.Z. V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV PODĽA LISTINY V 659/99 (PVZ 340/99)

Por.č.: 11

Záložné právo zo Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.195/06 a Mandátnej zmluvy podľa V 2766/06 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie úveru: byt č.6 na 3p. vo vchode č.36 bytového domu s.č.29 na parcele KN č.76 so

spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a parcele KN č.76 - V 2766/06.

Por.č.: 11

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 59976/18 pôvodne EX 7539/16 zo dňa 27.10.2016 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76.

( JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, Bratislava pôvodne JUDr. Anetta Demešová, 1. mája 1053, Vráble), zapísané 2.11.2016

Por.č.: 11

Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. Ex 553/16 zo dňa 7.11.2016 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Exekútorský úrad Rimavská Sobota), zapísané 10.11.2016.

Por.č.: 11

Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. Ex 2462/2017 zo dňa 24.4.2017 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. (Mgr. Jozef Deák, Horná 23, Banská Bystrica), zapísané 26.4.2017.

Por.č.: 11

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 199/2017-29 zo dňa 2.8.2018 na byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. Zapísané 14.8.2018. ( JUDr. Kamil Líška, Grösslingova 62, Bratislava 1 )

Por.č.: 11

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. 305EX 671/19 zo dňa

21.01.2020 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. ( Mgr. Pavel Mika, Dukelských Hrdinov 16, Zvolen), zapísané 27.1.2020, Z-250/2020.

Por.č.: 11

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. 305EX 247/20-21 zo dňa 27.08.2020 na nehnuteľnosti: byt č. 6 na 3.p., vchod 36 v byt. dome s.č. 29 na parc. C- KN č. 76 so

spoluvlastníckym podielom 101/588 na spoločných častiach, zariadeniach byt. domu a pozemku parc. C- KN č. 76. ( Mgr. Pavel Mika, Dukelských Hrdinov 16, Zvolen) Zapísané 8.9.2020. Z-2791/2020.

Iné riziká neboli znalcovi v deň obhliadky známe.

3.1 STAVBY

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

3.1.1.1 BYTY

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  1,35

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

| Trieda | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| I. trieda | III. trieda + 200 % = (1,350 + 2,700) | 4,050 |
| II. trieda | Aritmetický priemer I. a III. triedy | 2,700 |
| III. trieda | Priemerný koeficient | 1,350 |
| IV. trieda | Aritmetický priemer V. a III. triedy | 0,743 |
| V. trieda | III. trieda - 90 % = (1,350 - 1,215) | 0,135 |

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností stavieb ÚSI ŽU v Žiline odporúčaný pre bytové budovy v obciach v rozmedzí medzi 0,20-0,30 s možnosťou jeho zvýšenia o hodnotu 0,15. Znalcom stanovený na hodnotu 1,35 vzhľadom na cenovú úroveň nehnuteľností v ponukách realitných kancelárii na realitných serveroch za účelom dosiahnutia odpovedajúcej cenovej úrovne na realitnom trhu.

Nehnuteľnosti RD predávané v lokalite a v okolí vybraté z intewrnetovej ponuky RK

BYT č.1 - výmera : 60m2, cena : 49900 EUR, po čiast.rek., 831,66 EUR/m2

BYT č2 - výmera : 75m2, cena : 57000 EUR, po čiast.rek., 760 EUR/m2

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

| Číslo | Popis | Trieda | kPDI | Váha vI | Výsledok kPDI*vI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku |  |  |  |  |
|  | dopyt v porovnaní s ponukou je nižší | IV. | 0,743 | 10 | 7,43 |
| 2 | Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce |  |  |  |  |
|  | časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská | III. | 1,350 | 30 | 40,50 |
| 3 | Súčasný technický stav bytu a bytového domu |  |  |  |  |
|  | nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu | II. | 2,700 | 7 | 18,90 |
| 4 | Prevládajúca zástavba v bezprostr. okolí byt. domu |  |  |  |  |
|  | objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. | I. | 4,050 | 5 | 20,25 |
| 5 | Príslušenstvo bytového domu |  |  |  |  |
|  | práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre bicykle | IV. | 0,743 | 6 | 4,46 |
| 6 | Vybavenosť a príslušenstvo bytu |  |  |  |  |
|  | byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým vybavením | IV. | 0,743 | 10 | 7,43 |
| 7 | Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti |  |  |  |  |
|  | dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % | II. | 2,700 | 8 | 21,60 |
| 8 | Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku |  |  |  |  |
|  | malá hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 8 bytov | I. | 4,050 | 6 | 24,30 |
| 9 | Orientácia obytných miestností k svetovým stranám |  |  |  |  |
|  | orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná | III. | 1,350 | 5 | 6,75 |
| 10 | Umiestnenie bytu v bytovom dome |  |  |  |  |
|  | byt na najvyššom podlaží bez výťahu | IV. | 0,743 | 9 | 6,69 |
| 11 | Počet bytov vo vchode - v bloku |  |  |  |  |
|  | počet bytov vo vchode: do 10 bytov | II. | 2,700 | 7 | 18,90 |
| 12 | Doprava v okolí bytového domu |  |  |  |  |
|  | autobus, miestna doprava - v dosahu do 15 minút | III. | 1,350 | 7 | 9,45 |
| 13 | Občianska vybavenosť v okolí bytového domu |  |  |  |  |
|  | pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a základné služby | III. | 1,350 | 6 | 8,10 |
| 14 | Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu |  |  |  |  |
|  | les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m | III. | 1,350 | 4 | 5,40 |
| 15 | Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu |  |  |  |  |
|  | bežný hluk a prašnosť od dopravy | II. | 2,700 | 5 | 13,50 |
| 16 | Názor znalca |  |  |  |  |
|  | dobrý byt | II. | 2,700 | 20 | 54,00 |
|  | Spolu |  |  | 145 | 267,66 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 267,66/ 145 | 1,846 |
| Všeobecná hodnota | VŠHB = TH * kPD = 30 510,38 € * 1,846 | 56 322,16 € |

#### 3.2 POZEMKY

##### 3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

###### 3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Oceňovaný je spoluvlastnícky podiel na pozemku KN p.č. 76. Na tomto pozemku je postavený bytový dom s.č. 29. Pozemok je mierne svahovitý , umiestnený v zastavanom území obce Podbrezová, k.ú. Podbrezová.  Prístup k pozemku aj k bytovému domu s.č. 29 je priamo z miestnej prístupovej komunikácie z ulice Koláreň.  V danej lokalite je možnosť napojenia sa na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne : voda, elektro a kanalizácia.

| Parcela | Druh pozemku | Vzorec | Spolu výmera [m2] | Podiel | Výmera podielu [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | zastavané plochy a nádvoria | 219 | 219,00 | 101/588 | 37,62 |

Obec:    	Podbrezová

Východisková hodnota: 	VHMJ = 3,32 €/m2

| Označenie a názov koeficientu | Hodnotenie | Hodnota koeficientu |
| --- | --- | --- |
| kS koeficient všeobecnej situácie | 2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov | 0,90 |
| kV koeficient intenzity využitia | 5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným vybavením, - rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so štandardným vybavením | 1,00 |
| kD koeficient dopravných vzťahov | 3. pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať prostriedkom hromadnej dopravy alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta do 15 min. pri bežnej premávke, pozemky v mestách bez možnosti využitia mestskej hromadnej dopravy | 0,90 |
| kF koeficient funkčného využitia územia | 3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) | 1,30 |
| kI koeficient technickej infraštruktúry pozemku | 3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) | 1,30 |
| kZ koeficient povyšujúcich faktorov | 3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote | 3,00 |
| kR koeficient redukujúcich faktorov | 0. nevyskytuje sa | 1,00 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 0,90 * 1,00 * 0,90 * 1,30 * 1,30 * 3,00 * 1,00 | 4,1067 |
| Jednotková hodnota pozemku | VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 4,1067 | 13,63 €/m2 |
| Všeobecná hodnota pozemku v celosti | VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 219,00 m2 * 13,63 €/m2 | 2 984,97 € |
| Všeobecná hodnota podielu pozemku | VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 101/588 * 2 984,97 € | 512,72 € |

## III. ZÁVER

Byt č.6 na treťom poschodí bytovky A/1 s.č. 29 spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu a na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na pozemku KN p.č. 76  v katastrálnom území Podbrezová.

### 1. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

Pre stanovenie VŠH nehnuteľností bola znalcom použitá metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda na stanovenia všeobecnej hodnoty nebola použitá, nakoľko byt nebol na obhliadku a zameranie sprístupnený.

| Názov | Spoluvl. podiel | Všeobecná hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Stavby |  |  |
| BYT č.6 | 1/1 | 56 322,16 |
| Pozemky |  |  |
| zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 76 (37,62 m2) | 101/588 | 512,72 |
| Všeobecná hodnota celkom |  | 56 834,88 |
| Všeobecná hodnota zaokrúhlene |  | 56 800,00 |

Slovom: Pätdesiatšesťtisícosemsto Eur

V  Trenčíne, dňa : 9.11.2020					             Ing. Lenka Ďurechová

IV. PRÍLOHY

- Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku, zo dňa : 7.10.2020

- Výpis z katastra nehnuteľností , z listu vlastníctva č. 1035-čiastočný, k.ú. Podbrezová, vytvorený cez

katasterportál, zo dňa : 9.11.2020

- Kópia z katastrálnej mapy na p.č. 76, k.ú. Podbrezová, vytvorená cez katasterportál,

zo dňa : 9.11.2020

- Pôdorys 3.podlažia a suterénu bytového domu s.č. 29, vchod č.36 s vyznačením oceň.bytu č.6

- Fotodokumentácia

- Zmluva o prevode vlastníctva bytu, zo dňa : ( len prvé dve strany)

- Potvrdenie o veku stavby, vydané Stavebným bytovým družstvom Brezno, zo dňa : 6.10.2020